Metodika inovatívneho sortovania buniek a špecifických cytometrických mnohofarebných analýz (služba)

Odborná a technologická príprava inovatívnej metódy pre sortovanie vybraných špecifických buniek a iných štruktúr, najmä extracelulárnych vezikúl, z rôznych typov tekutých vzoriek, pochádzajúcich najmä z rôznych tkanív, ale aj bunkových kultúr, a ich cytometrickú fenotypizáciu s využitím mnohofarebných panelov zložených zo špecifických značených monoklonových protilátok, s prednostným zameraním na cirkulujúce nádorové bunky a exozómy z humánneho krvného tkaniva. Poskytovanie aplikačnej podpory.

Poskytnutá služba zahŕňa najmä nasledovné:

- zostavenie metodiky predanalytickej fázy, samotného sortovania cieľových buniek z plnej krvi s prihliadnutím na extrémnu citlivosť cirkulujúcich nádorových buniek a ich vzácny výskyt a následnú analytickú fázu – cytometické meranie fenotypových znakov buniek za pomoci mnohofarebných panelov s využitím vybraných značených protilátok, pričom budú zohľadnené technické a metodické špecifiká konfigurácie cytometra. Pri zostavovaní metodiky sa v spolupráci s obstarávateľom zohľadní portfólio cieľových znakov, v ktorom sa budú nachádzať okrem iných aj viaceré z týchto: CD45, CD133, CD31, EpCam (CD326), c-MET, MUC-1 (CD227), PD-L1, CAIX, HER-2, ER, PR, OKT-4

- výber najvhodnejších typov protilátok, špecifických klonov a ich kombinácií s fluorochrómami v závislosti od definovaných väzobných epitopov na povrchu cieľových buniek

- rozpracovanie postupov fyzickej alebo virtuálnej izolácie jednotlivých typov buniek z bunkových klastrov z rôznych druhov tekutých vzoriek

- poskytovanie aplikačnej podpory pri implementácii inovatívnej metódy a pri cytometrických meraniach počas 20 mesiacov trvania projektu. Uvedená podpora sa vzťahuje na zabezpečenie funkčnosti dodanej metodiky počas realizácie výskumných aktivít. Podpora bude slúžiť na prípadné úpravy metodiky počas jej výskumného využitia v projekte. Uchádzač musí poskytovať aplikačnú podporu na požiadanie verejného obstarávateľa, a to v prípade potreby aj svojou fyzickou prítomnosťou v mieste implementácie inovatívnej metódy a cytometrických meraní, v primeranej lehote.

Výstupom dodanej služby budú operačné postupy celej predanalytickej fázy vrátane značenia cieľových buniek a iných štruktúr špecifickými typmi monoklonových protilátok, ich fyzického a/alebo virtuálneho sortovania s využitím mnohofarebnej cytometrickej analýzy.

Výstup: 1x metodický protokol v listinnej aj elektronickej forme